# B - T E C H N I C K Á   S P R Á V A.

Stavba: Chodník pre peších pri ceste III/015104 v km4,31939-4,38772

Popis inžinierskeho objektu:

Predmetom riešenia PD stavba: Chodník pre peších pri ceste III/018104 v km 4,31939 - 4,38772 na ulici Tatranská je vyriešiť prístup chodcov z ulice Pod Chočom smerom východným na ulicu Tatranská (cesta III/018104) a opačne tak, aby chodci boli vylúčený z premávky na ceste III/018104 a tým nedochádzalo ku kolíznym dopravným situáciam. Trasa  chodníka pre chodcov je vedená v súbehu s cestou III/018104 ľavostranne vo vzdialenosti 3,50m (okraj chodníka) od osi jestvujúcej cesty. Chodník pre peších je riešený obojsmerný, šírky 2,0m s bezbarierovými prechodmi. V trase chodníka pre chodcov je navrhnutá lávka pre peších ponad miestny potok šírky 2,0m. V miestach vstupov do dvorov a spoločných ulíc rodinných domov bude chodník znížený pre prechod imobílnych. Prístup na chodník je z jestvujúcich miestnych komunikácii a spoločných ulíc.  Chodník je ukončený v km4,38772 prechodom pre peších cez cestu III/018104. Povrch chodníka pre peších je zo zámkovej dlažby hrúbky 6 cm s pieskovým podsypom hrúbky 4cm. Ohraničenie trás chodníka bude betónovým obrubníkom ABO 1-15 v dĺžke 63,56 m  a betónovým obrubníkom ABO 2/828 v dĺžke 83,85 m uloženým do betónu s opierkou. Celková výmera chodníka pre peších je 141,21m2. Výškove bude trasa napojená na jestvujúce komunikácie. Odvodnenie chodníka a komunikácie bude 2 dažďovými vpusťami BGZ-S 200 a následne dažďovou kanalizáciou DN 300 vyústenou do potoka na ulici Pod Chočom. Dĺžka novej dažďovej kanalizácie bude 62,94bm. Do odvodňujúcej kanalizácie bude vstup 1 revíznou šachtou DN 500. V miestach spoločných dvorov budú osadené  dvorne vpuste v počte 3ks s prípojným potrubím DN200 dlhým á 4,0m. Do podkladných vrstiev chodníka budú položené 2x chránička DN100 plastové potrubie pre plánované rozvody káblom (telefón, internet, rozhlas, televízia).

K výrubu stromov v trase stavebných objektov nedôjde.

Podklady:

-polohopisné a výškopisné zameranie zabezpečené investorom /výškový systém-Bpv, súradnicový systém-JTSK/,

normy STN 73 61 01 Projektovanie ciest a diaľníc, STN 01 34 66 Výkresy cestných komunikácii, STN 73 61 10 Projektovanie miestnych komunikácii.

Vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác:

Geologické prieskumné práce neboli investorom predložené.

Popis funkčného a technického riešenia:

Smerové pomery:

Navrhnutá trasa chodníka pre peších je priama. Šírka trasy chodníka je 2,00m, vzdialeného od osi cesty III/018104 3,50m.

Sklonové pomery:

Priečne a pozdĺžne sklony boli navrhnuté tak, aby vyhovovali bezpečnej prevádzke peších osôb a príslušným normám. Priečne sklony sú navrhnuté minimálne 2,0%  jednostranne, pozdĺžne sklony minimálne 0,5%.

Konštrukčné usporiadanie:

Chodník pre peších bude mať nasledovnú konštrukčnú skladbu.

Zámková dlažba                                                                                               hr.   60 mm

Pieskový podsyp                                                                                              hr.   40 mm

Vibrovaná štrkodrva ŠV 32-64 /150 Mpa/                                                      hr. 200 mm

Štrkopiesok                                                                                                     hr. 100 mm

Spolu:                                                                                                                    420 mm

Chodník pre peších v mieste vstupov a pripojení na cestu bude mať nasledovnú konštrukčnú skladbu.

Zámková dlažba                                                                                               hr.   60 mm

Pieskový podsyp                                                                                              hr.   40 mm

Cementobetónová stabilizácia                                                                         hr. 100 mm

Vibrovaná štrkodrva ŠV 32-64 /150 Mpa/                                                      hr. 100 mm

Spolu:                                                                                                                    420 mm

Navrhovaný prístupový chodník bude ohraničený od cesty III/018104 betónovými obrubníkmi ABO 1-15 uloženým do betónu s opierkou. V miestach pozdĺžneho odvodnenia vedľa obrubníka ABO 1-15 bude položená do betónu prídlažba šírky 100mm pre odstránenie pozdĺžnych nerovností cesty. Ostatná časť chodníka bude ohraničená betónovým obrubníkom ABO 2/828 uloženým do betónu s opierkou.  Krajnice budú zasypané štrkovou zeminou.

Odvedenie povrchových vôd:

Dažďové vody z povrchu chodníka pre peších budú odvedené priečne minimálne 2,0% spádom do dažďových vpustí BGZ-S 200 v počte 2 ks.

Na odvodňujúcej kanalizácii DN300 v dĺžke 62,94m, bude vybudovaná 1 revízna  šachta DN500.

Premostenie potoka:

Premostenie potoka je vyznačené na výkrese č.4. Jedná sa o odkladacie premostenie z dôvodu čistenia potoka z oceľovej konštrukcie s drevenou mostovkou. Výkres premostenia je vyznačený na v.č. 4.

Zemné práce:

Bude vykonaný odkop v triede ťažitelnosti 3 pre spodnú stavbu ciest na výšku nivelety pláne. Odkopaná zemina bude uložená do násypov a zhutnená po maximálnych 0,30m vrstvách. Miera zhutnenia podložia musí vykazovať 45 Mpa. Prebytočná zemina bude odvezená na skládku určenú investorom. Zahumusovanie štrkových krajníc bude vykonané na hrúbku 10 cm a následne bude zatrávnené. Pre výkop odvodňovacej kanalizácie je potrebné  vybúrať jestvujúce prechody do spoločných ulíc z potrubí DN 300 v dĺžke 24bm. Taktiež bude potrebné vykonať zarezanie do asfaltovej vrstvy na hrúbku 100mm v dĺžke 70,00bm.

Dopravné značenie:

Premávka na ceste III/018104 bude riadená jestvujúcim vodorovným a zvislým dopravným značením v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.  Dopravné značenie trvalé je vypracované vo výkrese č.5. Pre vykonávanie realizačných prác bude premávka riadená dopravným značením dočasným vyznačeným na výkrese č.6.

Charakteristika a popis riešenia objektu:

Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.

Výstavbou chodníka pre peších nedôjde k negatívnym vplyvom na životné prostredie. Navrhované konštrukčné materialy  sú ekologický nezávadné.

Z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky.

Počas výstavby je potrebné rešpektovať všeobecné závazné bezpečnostné predpisy. Charakter prevádzky na projektovaných plochách si nevyžaduje navrhnúť dočasné dopravné značenie určené prevádzkovým predpisom. Před začatím výstavby predmetného objektu je potrebné všetky podzemné vedenia nachádzajúce sa pod navrhovanými plochami vytýčiť, prípadne vykonať prekládku alebo zabezpečenie ochrany podzemných vedení.