Výkaz výmer.

Stavba: Chodník pre peších pri ceste III/018104 v km4,31939-4,38772

1.  Rezanie špáry do asfaltového povrchu do hĺbky 10 cm                                            70,00 bm

2.  Odkop pre spodnú stavbu ciest v triede 3 s vodorovným presunom

do 500m s uložením do zhutnených násypov

71,00x2.00x0,20=                                                                                                      28,40 m3

3.  Výkop rýhy pre kanalizáciu Dn 300 v triede 3 s vodorovným presunom

do 500m s uložením do zhutnených násypov

(62,94+12,00)x0,40x0,40=                                                                                        10,07 m3

4.  Búranie potrubia DN 300 vo výkope s odvozom na depóniu do 1km

z jestvujúcich mostíkov                                                                                             12,00 bm

5.  Výkop jám pre vpuste v triede 3 s vodorovným presunom do 500m

s uložením do zhutnených násypov (2+3)x1,0=                                                           5,00 m

36.  Položenie kanalizačného potrubia DN 300 PVC s obsypom včítane

dodávky                                                                                                                     62,94 bm

7.  Položenie kanalizačného potrubia DN 200 PVC s obsypom včítane

dodávky                                                                                                                     12,00 bm

8.  Úprava pláne 141,21+10%=                                                                                   155,33 m2

9.  Podklad zo štrkopiesku hrúbky 10 cm                                                                    155,33 m2

10.Podklad z vibrovanej štrkodrvy hrúbky 20 cm 141,21-48,00=                                93,21 m2

11.Podklad z vibrovanej štrkodrvy hrúbky 10 cm                                                         48,00 m2

12.Podklad z cementobetónovej stabilizácie hrúbky 10 cm ako pol. 9                         48,00 m2

13.Kryt zo zámkovej dlažby hr. 6 cm s podsypom hr. 4 cm                                        141,21 m2

14.Osadenie obrubníkov ABO 1-15 do betónu s betónovou opierkou

včítane dodávky                                                                                                        63,56 bm

15.Osadenie obrubníkov ABO 2/828 do betónu s betónovou opierkou

včítane dodávky                                                                                                        83,85 bm

16.Osadenie prídlažby š. 10cm do betónu s betónovou opierkou

včítane dodávky                                                                                                        63,56 bm

17.Osadenie dažďových vpustí BGZ-S 200 s prípojným potrubím DN 200

dl. 1,0m včítane dodávky                                                                                              2,00 ks

18.Osadenie dvorných dažďových vpustí s prípojným potrubím DN200

dl. 4,0m včítane dodávky                                                                                              3,00 ks

19.Osadenie revíznych šacht DN 500 s poklopom včítane dodávky                                1,00 ks

20.Zásyp krajníc štrkovou zeminou 75,00x0,15=                                                          11,25 m3

21.Zálievka špáry medzi chodníkom a cestou asfaltovou zmesou hr. 10cm                   6,30 m2

22.Osadenie dopravných značiek včítane dodávky                                                           4,00 ks

23.Zhotovenie lávky pre peších podľa výkresu č. 4

19. Ochrana podzemných vedení (káblov) nachádzajúcich sa v trase (odhad 50m)

20.Zabudovanie slepeckej dlažby                                                                                    2,60 m2