A - S P R I E V O D N Á   S P R Á V A

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby : Chodník pre peších pri ceste III/018104 v km 3,42150 – 4,15555

Miesto stavby : Lisková

Okres : Ružomberok

Kraj : Žilina

Kategória : stavba

Charakter stavby : prestavba

1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA

Priamy investor : Obec Lisková

Sídlo investora : Lisková

Okres : Ružomberok

Kraj : Žilina

Projektant : Ing. Miroslav Lukáč, autorizovaný inžinier

Vrchný dodavateľ : podľa výberu na základe Zákona  stavby o verejnom obstarávaní

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Navrhnutá predmetná prestavba je ľavostranný chodník šírky 1,5 - 2,0m povedľa III/018104 v obci Lisková.

Navrhovaná prestavba chodníka spája začiatok obce s parkoviskom pri cintoríne a vedie do centra obce Lisková ku obchodu Adamčiak, kde sa napája na vybudovaný chodník.

Povrch chodníka je zo zámkovej dlažby.

Ďalej súčasťou projektu je tiež riešenie odvodnenia zrážkových vôd z povrchu cesty  do nového potrubia dažďovej .

Taktiež bude potrebné preložiť stĺpy verejného rozhlasu a telefónneho vedenia.

K výrubu stromov v trase chodníka nedôjde.

Prestavbou chodníka nedôjde k negatívnym vplyvom na životné prostredie. Navrhované konštrukčné materialy  sú ekologický nezávadné.

Z hľadiska požiarnej a civílnej ochrany je stavba nezávadná.

3. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Navrhovaná stavba a prestavba chodníka zabezpečuje vylúčenie peších osôb z automobílovej premávky. V trase komunikácie sú navrhnuté prechody pre peších.

4. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY

V trase prestavby chodníka sa nachádzajú podzemné vedenia. Sú to nasledovné vedenia. Podzemné káble SLOVÁK TELECOM, vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie, plynové potrubie, káble elektro. Prekládka týchto podzemných vedení sa nepredpokladá. Vedenia nachádzajúce sa pod trasou komunikácie budú dané do chráničky.

Prestavbou chodníka dôjde k zlepšeniu dopravných podmienok vrátene verejnej autobusovej dopravy.

Odvodnenie komunikácie je riešené do novonavrhnutých dažďových vpust.

5. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJKEKTY

Stavba nie je členená.

C. Doklady

Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy budú doložené dodatočne.