Výkaz výmer.

Stavba: Chodník pre peších pri ceste III/018104 v km3,42150-4,12555

1.  Rezanie špáry do asfaltového povrchu do hĺbky 10 cm                                         798,35 bm

2.  Odkop pre spodnú stavbu ciest v triede 3 s vodorovným presunom

do 500m s uložením do zhutnených násypov

710,16x2.00x0,20=                                                                                                  284,06 m3

3.  Výkop rýhy pre kanalizáciu Dn 300 v triede 3 s vodorovným presunom

do 500m s uložením do zhutnených násypov

(673,54+45,00)x0,40x0,40=                                                                                    114,96 m3

4.  Búranie potrubia DN 300 vo výkope s odvozom na depóniu do 1km

z jestvujúcich mostíkov                                                                                             72,00 bm

5.  Výkop jám pre vpuste v triede 3 s vodorovným presunom do 500m

s uložením do zhutnených násypov (14+15)x1,0=                                                   29,00 m3

6.  Položenie kanalizačného potrubia DN 300 PVC s obsypom včítane

dodávky                                                                                                                   673,54 bm

7.  Položenie kanalizačného potrubia DN 200 PVC s obsypom včítane

dodávky                                                                                                                     60,00 bm

8.  Úprava pláne 1378,54+10%=                                                                               1516,39 m2

9.  Podklad zo štrkopiesku hrúbky 10 cm                                                                  1516,39 m2

10.Podklad z vibrovanej štrkodrvy hrúbky 20 cm 1378,54-500=                               878,54 m2

11.Podklad z vibrovanej štrkodrvy hrúbky 10 cm                                                       500,00 m2

12.Podklad z cementobetónovej stabilizácie hrúbky 10 cm ako pol. 9                       500,00 m2

13.Kryt zo zámkovej dlažby hr. 6 cm s podsypom hr. 4 cm                                      1378,54 m2

14.Osadenie obrubníkov ABO 1-15 do betónu s betónovou opierkou

včítane dodávky                                                                                                      710,16 bm

15.Osadenie obrubníkov ABO 2/828 do betónu s betónovou opierkou

včítane dodávky                                                                                                      724,46 bm

16.Osadenie prídlažby š. 10cm do betónu s betónovou opierkou

včítane dodávky                                                                                                      710,16 bm

17.Osadenie dažďových vpustí BGZ-S 200 s prípojným potrubím DN 200

dl. 1,0m včítane dodávky                                                                                            14,00 ks

18.Osadenie dvorných dažďových vpustí s prípojným potrubím DN200

dl. 4,0m včítane dodávky                                                                                            15,00 ks

19.Osadenie revíznych šacht DN 500 s poklopom včítane dodávky                              14,00 ks

20.Zásyp krajníc štrkovou zeminou 710,16x0,15=                                                      106,52 m3

21.Zálievka špáry medzi chodníkom a cestou asfaltovou zmesou hr. 10cm                 71,00 m2

22.Osadenie dopravných značiek včítane dodávky                                                           8,00 ks

23. Ochrana podzemných vedení (káblov) nachádzajúcich sa v trase (odhad 50m)

24.Výkop odvodňovacej ryhy 80,00x 0,75m3/m=                                                        60,00 m3

25.Výšková úprava vstupných brán                                                                                  3,00 ks

26.Zabudovanie slepeckej dlažby 6x 2,60m2=                                                              15,60 m2